- Pengujian Kadar Karoten (AOAC, 1975 dalam Anonymous, 2002d)

  - Mengekstrak pigmen dalam bahan

- Timbang teliti lebih kurang 5 gram bahan yang akan diperiksa

- Bahan dihaluskan dalam mortar secara cepat dengan bantuan sedikit pasir

- Tambahkan 5 ml petroleum eter dan 5 ml aseton dan digerus terus secara cepat. Masukkan larutan kedalam labu takar

- Ulangi pekerjaan ini 3 kali masing-masing menggunakan 4 ml

- Tambahkan petrolium eter dalam labu ukur hingga tanda tera

- Pekerjaan ini dilakukan diruang gelap atau labu takar yang dibalut dengan kertas karbon.

  - Menyiapkan Kolom Kromatografi

- Bagian bawah pipa gelas disumbat dengan glass wool

- Dalam pipa gelas melalui bagian atas diisi campuran aluminia dan natrium sulfat anhidrit setinggi 5 cm. Buatlah 2 kolom kromatografi untuk perlakuan duplo

- Kolom tersebut dipasang vertikal pada statif

- Siapkan dibagian bawah kolom sebuah labu takar (untuk menampung cairan yang keluar dari kolom)

- Masukkan 10 ml ekstrak pigmen kedalam kolom kromatografi

- Setelah ekstrak pigmen dalam kolom habis, masukkan petrolium eter kedalam kolom, sampai larutan keluar dari kolom menjadi tidak berwarna

- Eluat dalam labu takar ditambah ditambahkan petrolium eter sampai tanda tera

- Eluat yang mengandung karoten dibaca absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nm

Perhitungan :      Kadar Kadar karoten  ( ppm)       :          V2     x   V A

V1   x   0.25 dB

Keterangan:

  - B : Berat bahan dalam gram

  - d : Diameter kuvet yang akan digunakan ( 1cm )

  - V1 : Volume larutan ekstrak yang akan dimasukkan kedalam kolom (ml)

  - V2 : Volume eluat  ( ml )

  - V   : Volume ekstrak pigmen ( ml )

  - A  : Absorbansi larutan eluat pada panjang gelombang 450 nm

Pengujian Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal bebas ( Tang et al, 2002 dalam Tranggono,  dkk, 2005 )

1.   Sampel sebanyak 5 gram  kemudian ditambahkan 250 ml etanol 95%.

2.  Sampel dalam etanol 95 % dihancurkan dan difortek untuk melarutkan sampel dengan etanol 95 %.

3. Selanjutnya larutan tersebut disentrifuse dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit untuk memisahkan ekstrak antioksidan dengan endapan.

4. Sebanyak 0.2 mM larutan 1,1 –diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) dalam etanol dipersiapkan , kemudian  1 ml  dari larutan ini ditambahkan dengan 4 ml ekstrak antioksidan (tingkat berkurangnya warna dari larutan menunjukkan efisiensi penangkap radikal).

5.  Diamkan sampai 10 menit , kemudian ukur absorbansinya pada λ = 517 nm.

6. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentase berkurangnya warna DPPH dengan menggunakan persamaan :

Aktivitas penangkap radikal bebas : 100 x (1 - )

Keterangan A : Absorbansi sampel

B : Absorbansi kontrol